## Slide 1: 贪食蛇项目实践
作者：吴昊宣

## Slide 2
项目要求：在ARM开发板上用LCD与触摸屏实现贪食蛇游戏
总体规划

## Slide 3
项目要求：在ARM开发板上用LCD与触摸屏实现贪食蛇游戏
主体思路：贪食蛇主体用链表保存，通过链表中的X、Y坐标，记录当前贪食蛇位置，每隔一段时间刷新一次LCD屏幕，视为贪食蛇前进一段距离
总体规划

## Slide 4
具体实现

## Slide 5
具体实现
一、贪食蛇主体的保存：
使用链表，链表的每一单元，对应存储贪食蛇一节的数据，单元内容有：贪食蛇这一节的坐标，前进的方向，以及指向下一节的指针。

## Slide 6
具体实现
一、贪食蛇主体的保存：
使用链表，链表的每一单元，对应存储贪食蛇一节的数据，单元内容有：贪食蛇这一节的坐标，前进的方向，以及指向下一节的指针。
二、游戏进行时的数据更新：
每隔一定时间（具体长度由所选难度决定），更新一次贪食蛇数据，更新完进行一次判定，如果此时贪食蛇撞墙或者撞到自己，则游戏结束

## Slide 7
具体实现
三、LCD屏刷新操作：
如果更新完数据，游戏未结束，则LCD屏进行一次刷新，将贪食蛇的每个点刷到新的位置，同时清除之前的位置。如果游戏已经结束，则清屏并显示 Game over，提示用户是否重开

## Slide 8
具体实现
三、LCD屏刷新操作：
如果更新完数据，游戏未结束，则LCD屏进行一次刷新，将贪食蛇的每个点刷到新的位置，同时清除之前的位置。如果游戏已经结束，则清屏并显示 Game over，提示用户是否重开
四、游戏进行时的用户操作：
设置触摸屏中断，在游戏进行时，如果用户点击屏幕，则根据贪食蛇head节点的位置与前进方向，结合用户点击屏幕的位置，改变贪食蛇的前进方向

## Slide 9
具体实现
五、非游戏区域：
游戏进行时，非游戏区域上方为分数栏，LCD每刷新一次，同时刷新分数。下方为暂停按钮，点击一次将游戏暂停

## Slide 10
具体实现
五、非游戏区域：
游戏进行时，非游戏区域上方为分数栏，LCD每刷新一次，同时刷新分数。下方为暂停按钮，点击一次将游戏暂停
六、其他设置：
游戏开始时，会有提示用户选择地图与难度，难度决定了游戏的速度（既两次数据更新之间的延迟），地图为一个数组（240×320），LCD刷新时，会根据此数组决定刷新点的颜色，同时根据该数组判断是否撞墙。
游戏结束时，会有一块区域供用户决定是否重开

## Slide 11
文件组图
Main.c
Lcd.c
Snack.c
Touch.c
Uart.c

## Slide 12
Thank You for watching